天津一汽丰田汽车有限公司

环境信息公开报告（2018年1月-12月）

天津一汽丰田汽车有限公司

2019年1月

1.管理者致辞

随着经济的不断发展，环境问题已经成为人类发展进程中不容忽视的问题。

天津一汽丰田汽车有限公司（以下简称TFTM）作为大型汽车生产企业，应为环保事业而不懈奋斗，要努力提高自身的环境管理水平及企业环保形象，并进一步提高全体员工的环保意识。

秉承丰田“三个可持续发展”思想，在新建工厂和对工厂进行大规模的改造或扩大生产能力时，确实有效地将环境管理纳入到项目规划、设备规划、施工、投产各阶段中，严格执行国家环保三同时制度，努力建设环保生态工厂。以国家环境指标为基础，以全世界同行业其他工厂信息为参考，设定了工厂能源使用量、废弃物产生量、耗水量、瞄准世界顶级水平的VOC目标值，努力建设绿色生态新工厂。我们优先使用节能、环保设施，采用国际、国内先进的环保技术产品工艺设备、照明系统、用水系统、采用非电空调制冷系统，大大减少了电能的使用，并在涂装工程引进了国内首条环保型水性面漆涂装线。

我们秉承建造花园式生态工厂的理念，为广大员工提供一个节能环保的休闲空间， TFTM 2010年6月在公司正门东侧建成生态绿化人文景观。该项目总投资超过580万元，总面积2万平方米，由励志广场、樱花岛、湿地、生态水系瀑布等4部分组成。其中，励志广场的照明系统利用太阳能和风能作为动力；樱花岛植被主要以樱花、垂柳为主，并种植云杉、雪松、荷花等多种植物；湿地内种植10余种水生草本植物，如芦苇、菖蒲、凤眼莲、水葱、睡莲、浮萍等，植物的根系作用可净化再生水、雨水、地下水，减少地表径流，改善土壤环境。

2.企业概况

2.1 单位名称：天津一汽丰田汽车有限公司

组织机构代码：9112011671093915W

法定代表人：徐留平

生产地址：天津经济技术开发区第九大街81号

联系方式：022-66230666

经营范围：乘用车及零部件的开发、制造以及合资公司产品在国内外市场的销售和售后服务。

产品及规模：卡罗拉、卡罗拉双擎、新威驰、奕泽、皇冠汽车，生产规模49.2万辆/年。

天津一汽丰田汽车有限公司（后简称TFTM）是一家大型中外合资企业，投资方为中国一汽和日本丰田，投资比例为1：1。泰达工厂第2生产线2005年3月投产、第3生产线2007年5月投产（位于天津经济技术开发区第九大街，占地面积155万平方米）。由冲压、装焊、成型、涂装、总装五大车间组成，就职员工10200余人。新1线设计年产能10万台，由冲压、装焊、成型、涂装、总装五大车间组成，就职员工2300余人。

2.2 作为两大集团战略合作的重点企业，TFTM拉动了天津市的地方经济，促进了天津市汽车工业的快速发展，连续多年荣获“天津市外商投资先进企业”、“中国机械行业500强企业”、“天津市百强企业”等荣誉称号。TFTM多年来始终坚持为客户提供高质量汽车的同时，加强企业节能环保工作，连续多年被天津经济技术开发区评为环境管理先进工作单位。

2.3 TFTM身为大型的整车制造企业，泰达工厂第2生产线和第3生产线设计年产能39.2万辆。2018年第2生产线生产产量217017台，第3生产线生产产量287223台，合计产量504240台。

2.4 公司环境管理体系

最高管理者

安全环保部：专职环境保护人员5人；

工厂工务课：专职环境保护人员5人；

各部署：兼职环境担当60人。

2.5 2018年环境保护目标

确保“0”环境事故   确保“0”环境异常   确保“0”环境投诉

| 泰达工厂 | 能源 （吨标煤/台） | 水 （吨/万元产值） | VOC （g/m2） | 废弃物 （kg/台） | COD （t/年） | 氨氮 （t/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年目标 | 0.133 | 0.34 | 11.41 | 12.00 | 112.76 | 1.396 |
| 2018年实际 | 0.119 | 0.22 | 10.97 | 11.43 | 109.81 | 1.380 |

3.环境管理绩效情况

3.1 建设项目环境保护履行情况

| 项目 | 基本情况 | 环评报告 | 环评批复 | 验收批复文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 皇冠项目（965） | 在开发区新建第二工厂，生产全新皇冠轿车。 | 天津丰田汽车有限公司扩大投资、增加品种项目环境影响报告书（2003年1月） | 国家环保总局（环审[2003]45号）2003年2月11日 | 津环保许可验[2005]478号 |
| 锐志项目（176） | 第二工厂扩大产能，新引入锐志车型 | 天津一汽丰田汽车有限公司扩大投资、增加品种项目（176L项目）环境影响报告书（2004年9月） | 国家环保总局（环审[2004]375号）2004年10月12日 | 环验[2007]034号 |
| 新花冠项目 | 在开发区第二工厂北面新建第三工厂，导入新花冠轿车 | 天津一汽丰田汽车有限公司新花冠项目环境影响报告书 | 国家环保总局（环审[2005]269号）2005年2月21日 | 环验[2008]50号 |
| RAV4项目 | 在第三工厂导入RAV4车型 | 天津一汽丰田汽车有限公司新花冠（调整）项目环境影响报告书 | 国家环保总局（环审[2007]122号）2007年3月27日 | 环验[2010]108号 |
| 新皇冠项目(615) | 对皇冠轿车进行换型并能增 | 天津一汽丰田汽车有限公司615L项目-皇冠轿车换型及增能项目环境影响报告书 | 国家环保部（环审[2008]402号）2008年10月30日 | 环验[2011]173号 |
| 锐志换型项目(930) | 对锐志轿车进行换型 | 天津一汽丰田汽车有限公司锐志换型（930L）技术改造项目环境影响报告书 | 市环保局（津环保滨许可函[2009]039号）2009年5月18日 | 津环保许可验[2011]082号 |
| 卡罗拉换型项目(023) | 对卡罗拉轿车进行换型 | 天津一汽丰田汽车有限公司卡罗拉产品增型改造（023A）项目环境影响报告书 | 市环保局（津环保许可函[2011]002号）2011年1月12日 | 津环保许可验[2013]83号 |
| RAV4换型项目(557) | 对RAV4轿车进行换型并增加产能 | 天津一汽丰田汽车有限公司RAV4车型局改项目（557A）环境影响报告书 | 市环保局（津环保许可函[2012]003号）2012年1月18日 | 转到长春生产 |
| 皇冠换型项目(561) | 对皇冠轿车进行换型 | 天津一汽丰田汽车有限公司皇冠（CROWN)局改项目（561A）环境影响报告书 | 市环保局（津环保许可函[2012]080号）2012年10月12日 | 津环保许可验[2014]162号 |
| 锐志换型项目(710) | 对锐志轿车进行换型 | 天津一汽丰田汽车有限公司锐志局改（710A）项目环境影响报告书 | 市环保局（津环保许可函[2013]077号）2013年9月9日 | 津环保许可验[2015]13号 |
| 新威驰项目(391) | 将第一工厂的威驰轿车挪至第三工厂生产并换型，第一工厂威驰停产 | 天津一汽丰田汽车有限公司新威驰（391A）项目环境影响报告书 | 市环保局（津环保许可函[2012]085号）2012年11月6日 | 津环保许可验[2016]85号 |
| 卡罗拉换型项目(320) | 对卡罗拉轿车进行换型并调整产能 | 天津一汽丰田汽车有限公司新卡罗拉（320A）项目环境影响报告书 | 市环保局（津环保许可函[2013]003号）2013年1月21日 | 津环保许可验[2016]86号 |
| 皇冠换型项目(645) | 对皇冠轿车进行换型 | 天津一汽丰田汽车有限公司新皇冠（645A）项目环境影响报告书 | 市环保局（津环保许可函[2014]28号）2014年4月14日 | 津环保许可验[2016]84号 |
| 卡罗拉HEV（770） | 卡罗拉双擎项目 | 天津一汽丰田汽车有限公司卡罗拉HEV（770）项目环境影响报告书 | 市环保局（津环保许可函[2015]042号）2015年7月16日 | 津环保许可验[2017]124号 |
| 威驰换型、威驰两厢（910、095） | 威驰换型、威驰两厢 | 天津一汽丰田汽车有限公司威驰换型、威驰两厢项目环境影响报告书 | 市环保局（津环保许可函[2016]005号） | 津环保许可验[2018]047号 |
| 卡罗拉1.2T/卡罗拉改款（768、266） | 卡罗拉1.2T/卡罗拉改款 | 天津一汽丰田汽车有限公司卡罗拉1.2T/卡罗拉改款项目环境影响报告书 | 市环保局（津环保许可函[2016]029号） | 津环保许可验[2018]048号 |
| 皇冠改型（339B）项目 | 皇冠改款 | 天津一汽丰田汽车有限公司皇冠改型（339B）项目环境影响报告书 | 市环保局（津环保许可函[2017]010号） | 津滨审批环准[2018]427号 |

3.2 污染物排放控制情况

3.2.1 水环境

3.2.1.1 污染因子的确定

| 污染物 | 排放限值（mg/L） | 排放浓度监测数据 （mg/L） | 排放规律 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规污染物 | COD | 500 | 131 | 不规律间断排放 | 开发区第一污水处理厂 |
|  | BOD | 300 | 86.7 |  |  |
|  | 氨氮 | 35 | 1.62 |  |  |
|  | 石油类 | 20 | 0.09 |  |  |
| 特征污染物 | 总镍 | 1.0 | 0.255 |  |  |

3.2.1.2水污染物的排放控制情况

经监测，2018年1-5月各项污染物均达标排放。

3.2.1.3污水排放量的确定

| 污染物 | 总量要求 | 排放量（吨/年） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水总排放量（t） | — | 971930 | 计量 |
| 常规污染物 | COD | 744.15 | 127.33 | 在线监测 |
|  | 氨氮 | 19.277 | 1.57 | 在线监测 |
|  | BOD | — | 84.27 | 委托监测 |
|  | 石油类 | 25.828 | 0.087 | 委托监测 |
| 特征污染物 | 总镍 | 0.482 | 0.248 | 委托监测 |

3.2.2 大气环境污染物排放控制情况

3.2.2.1 污染因子的确定

| 编号 | 名称 | 污染物 | 排放浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GW2-3 | 2装焊小部件焊接 | 一般性粉尘 | 6.150 | 120 |
| GW2-2 | 2装焊小部件电泳 | 甲苯 | 0.086 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.623 | 1 |
|  |  | VOC | 4.818 | 50 |
| GW2-1 | 2装焊小部件脱臭炉 | 甲苯 | 0.141 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.561 | 1 |
|  |  | VOC | 6.768 | 50 |
|  |  | 烟尘 | 7.128 | 20 |
|  |  | NOX | 1.500 | 300 |
|  |  | SO2 | 1.500 | 50 |
| GT2-1 | 2涂装涂黑打蜡 | 甲苯 | 0.292 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.292 | 1 |
|  |  | VOC | 3.255 | 50 |
| GT2-2 | 2涂装密封漆喷漆 | 甲苯 | 0.070 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.170 | 1 |
|  |  | VOC | 2.186 | 50 |
| GT2-3 | 2涂装中上涂浓缩转轮+RTO | 甲苯 | 0.465 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 1.126 | 1 |
|  |  | VOC | 5.158 | 50 |
|  |  | 烟尘 | 6.088 | 20 |
|  |  | NOX | 1.500 | 300 |
|  |  | SO2 | 1.500 | 50 |
| GT2-4 | 2涂装烘干脱臭炉 | 甲苯 | 0.341 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.899 | 1 |
|  |  | VOC | 6.268 | 50 |
|  |  | 烟尘 | 7.440 | 20 |
|  |  | NOX | 64.375 | 300 |
|  |  | SO2 | 8.125 | 50 |
| GT2-5 | 2涂装电泳 | 甲苯 | 0.043 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.092 | 1 |
|  |  | VOC | 1.958 | 50 |
| GT2-6 | 2涂装调漆间 | 甲苯 | 0.096 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.703 | 1 |
|  |  | VOC | 7.290 | 50 |
| GT2-7 | 2涂装调漆间 | 甲苯 | 0.277 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.369 | 1 |
|  |  | VOC | 9.253 | 50 |
| GT2-8 | 2涂装调漆间 | 甲苯 | 0.270 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.486 | 1 |
|  |  | VOC | 7.763 | 50 |
| GT2-9 | 2涂装调漆间 | 甲苯 | 0.051 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.049 | 1 |
|  |  | VOC | 6.325 | 50 |
| GT2-10 | 2涂装调漆间 | 甲苯 | 0.135 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.433 | 1 |
|  |  | VOC | 9.830 | 50 |
| GT2-11 | 2涂装调漆间 | 甲苯 | 0.137 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.534 | 1 |
|  |  | VOC | 9.225 | 50 |
| GT2-12 | 2涂装上涂B线转轮浓缩 | 甲苯 | 0.048 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.641 | 1 |
|  |  | VOC | 5.554 | 50 |
| GA2-1 | 2总装汽车尾气 | NOX | 1.500 | 300 |
| GA2-2 | 2总装汽车尾气 | NOX | 1.500 | 300 |
| GA2-3 | 2总装汽车尾气 | NOX | 1.500 | 300 |
| GA2-4 | 2总装汽车尾气 | NOX | 1.500 | 300 |
| GA2-5 | 2总装汽车尾气 | NOX | 1.500 | 300 |
| GA2-6 | 2监察汽车尾气 | NOX | 1.500 | 300 |
| GR2-1 | 2成型保险杠转轮浓缩+RTO | 甲苯 | 0.061 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 1.065 | 1 |
|  |  | VOC | 7.376 | 50 |
|  |  | 烟尘 | 6.898 | 20 |
|  |  | NOX | 1.500 | 300 |
|  |  | SO2 | 1.500 | 50 |
| GR2-2 | 2成型保险杠中涂 | 甲苯 | 0.091 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.141 | 1 |
|  |  | VOC | 4.799 | 50 |
| GR2-3 | 2成型调漆间 | 甲苯 | 0.224 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.125 | 1 |
|  |  | VOC | 11.743 | 50 |
| GR2-4 | 2成型保险杠底漆 | 甲苯 | 0.103 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.181 | 1 |
|  |  | VOC | 10.320 | 50 |
| GR2-5 | 仪表板喷漆 | 甲苯 | 0.099 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.154 | 1 |
|  |  | VOC | 6.673 | 50 |
| GR2-6 | 仪表板烘干 | 甲苯 | 0.121 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.336 | 1 |
|  |  | VOC | 8.730 | 50 |
| GR2-7 | 仪表板调漆 | 甲苯 | 0.074 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.094 | 1 |
|  |  | VOC | 9.123 | 50 |
| GW3-1 | 3装焊焊接 | 一般性粉尘 | 6.300 | 120 |
| GW3-2 | 3装焊焊接 | 一般性粉尘 | 6.750 | 120 |
| GW3-3 | 3装焊焊接 | 一般性粉尘 | 6.100 | 120 |
| GW3-4 | 3装焊焊接 | 一般性粉尘 | 5.950 | 120 |
| GW3-5 | 3装焊焊接 | 一般性粉尘 | 6.600 | 120 |
| GW3-6 | 3装焊焊接 | 一般性粉尘 | 6.400 | 120 |
| GW3-7 | 3装焊小部件焊接 | 一般性粉尘 | 8.150 | 120 |
| GW3-8 | 3装焊小部件焊接 | 一般性粉尘 | 6.100 | 120 |
| GW3-9 | 3装焊小部件焊接 | 一般性粉尘 | 7.800 | 120 |
| GW3-10 | 3装焊小部件电泳 | 甲苯 | 0.151 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.365 | 1 |
|  |  | VOC | 16.278 | 50 |
| GW3-11 | 3装焊小部件电泳脱臭 | 甲苯 | 0.098 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.437 | 1 |
|  |  | VOC | 7.705 | 50 |
|  |  | 烟尘 | 6.738 | 20 |
|  |  | NOX | 1.500 | 300 |
|  |  | SO2 | 1.500 | 50 |
| GT3-1 | 3涂装打胶 | 甲苯 | 0.413 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.242 | 1 |
|  |  | VOC | 11.248 | 50 |
| GT3-2 | 3涂装电泳 | 甲苯 | 0.098 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.119 | 1 |
|  |  | VOC | 16.220 | 50 |
| GT3-3 | 3涂装车间烘干脱臭炉 | 甲苯 | 0.250 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.131 | 1 |
|  |  | VOC | 9.325 | 50 |
|  |  | 烟尘 | 7.078 | 20 |
|  |  | NOX | 17.375 | 300 |
|  |  | SO2 | 5.875 | 50 |
| GT3-4 | 3涂装车间中上涂浓缩转轮+RTO | 甲苯 | 0.024 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.836 | 1 |
|  |  | VOC | 4.070 | 50 |
|  |  | 烟尘 | 7.478 | 20 |
|  |  | NOX | 1.500 | 300 |
|  |  | SO2 | 3.428 | 50 |
| GT3-5 | 3涂装车间涂黑打蜡 | 甲苯 | 0.291 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.858 | 1 |
|  |  | VOC | 10.263 | 50 |
| GT3-6 | 3涂装车间调漆间 | 甲苯 | 0.086 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.039 | 1 |
|  |  | VOC | 3.550 | 50 |
| GT3-7 | 3涂装车间调漆间 | 甲苯 | 0.102 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.077 | 1 |
|  |  | VOC | 5.063 | 50 |
| GT3-8 | 3涂装车间调漆间 | 甲苯 | 0.102 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.097 | 1 |
|  |  | VOC | 6.378 | 50 |
| GA3-1 | 3总装汽车尾气 | NOX | 1.500 | 300 |
| GA3-2 | 3总装汽车尾气 | NOX | 2.750 | 300 |
| GA3-3 | 3总装汽车尾气 | NOX | 1.500 | 300 |
| GA3-4 | 3总装汽车尾气 | NOX | 1.500 | 300 |
| GA3-5 | 3总装汽车尾气 | NOX | 1.500 | 300 |
| GA3-6 | 3总装汽车尾气 | NOX | 2.250 | 300 |
| GA3-7 | 3品检手修 | 甲苯 | 0.109 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.707 | 1 |
|  |  | VOC | 10.431 | 50 |
| GR2-8 | 3成型保险杠喷漆室 | 甲苯 | 0.144 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.104 | 1 |
|  |  | VOC | 16.773 | 50 |
| GR2-9 | 3成型保险杠转轮浓缩+RTO | 甲苯 | 0.055 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.534 | 1 |
|  |  | VOC | 13.265 | 50 |
|  |  | 烟尘 | 5.750 | 20 |
|  |  | NOX | 1.500 | 300 |
|  |  | SO2 | 1.500 | 50 |
| GB-1 | 电泳废气排气筒 | 甲苯 | 0.048 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.525 | 1 |
|  |  | VOC | 8.825 | 50 |
| GB-2 | 预热废气排气筒 | 甲苯 | 0.162 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.647 | 1 |
|  |  | VOC | 10.788 | 50 |
|  |  | 烟尘 | 5.888 | 20 |
|  |  | NOX | 10.375 | 300 |
|  |  | SO2 | 49.158 | 50 |
| GB-3 | 烘干废气排气筒 | 甲苯 | 0.137 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.599 | 1 |
|  |  | VOC | 9.715 | 50 |
|  |  | 烟尘 | 6.140 | 20 |
|  |  | NOX | 60.375 | 300 |
|  |  | SO2 | 5.875 | 50 |
| GB-4 | 冷却废气排气筒 | 甲苯 | 0.031 | 1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.045 | 1 |
|  |  | VOC | 4.709 | 50 |

3.2.2.2 污染物排放量的确定

| 污染物 | 总量要求 | 排放量（吨/年） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 177.29 | 23.542 | 委托监测 |
| NOX | 1229.408 | 29.290 | 委托监测 |
| VOC | 1145.159 | 60.189 | 委托监测 |
| 甲苯 | 142.506 | 1.715 | 委托监测 |
| 二甲苯 | 222.796 | 8.249 | 委托监测 |
| 颗粒物 | 61.844 | 4.374 | 委托监测 |
| 烟尘 | 107.12 | 54.708 | 委托监测 |

3.2.3 固体废物

3.2.3.1 危险废物

| 名称 | 废物 类别 | 主要有害成分 | 形态（固、液、气） | 产生 来源 | 2018年全年排放量（吨） | 处置 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1漆渣 | HW12 | 漆 | 固 | 涂装 | 2258.189 | 焚烧 |
| 2污泥 | HW49 | 镍 | 固 | 污水处理 | 1487.332 | 填埋 |
| 其他 |  |  |  |  | 2015.765 | 焚烧 |

危险废物填埋类去往天津合佳威立雅环境服务有限公司津南区处理厂；焚烧类去往天津合佳威立雅环境服务有限公司滨海区处理厂；具备危险废物《企业法人营业执照》、《危险废物经营许可证》《道路运输从业人员从业资格证》《道路运输证》。平均每个工作日危险废物清运5-6车次；为了提升满载率，在安全的情况下，实施混装的危险废物。

3.2.3.2一般工业固体废物

| 年份 | 固废名称 | 产生量（t） | 综合利用量（t） | 处置量（t） | 贮存量（t） | 排放量（t） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年全年 | 有价废物 | 52525.810 | 52525.810 | 0 | 0 | 0 | 一汽综合、丰田通商 |

3.2.4 噪声

| 年份 | 测点位置 | 对应噪声源 | 噪声源性质 | 昼间噪声排放（ 时- 时）（Db(A)） | 夜间噪声排放（ 时- 时）（Db(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 执行标准 | 结果 | 执行标准 | 结果 |
| 2018年全年 | 厂界 | 设备 | 机械噪声 | 65 | 59.2 | 55 | 49.8 |

3.3突发环境事件应急预案制定情况

根据中华人民共和国环保部2015年1月印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》规定：可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生危险废物的企业应制定环境应急预案、进行环境风险评估并备案。为此，我公司从2015年8月开始着手突发环境事件应急预案的评估工作，2018年进行了修订，并于12月将材料送至开发区环保局进行备案。

环境信息公开报告时限内，TFTM未发生被环境信访、环境投诉的事件。

4.水资源、能源和原材料消耗情况

4.1 水资源消耗

| 年份 | 总计新鲜水取用量（万吨/年） | 单位产量综合新鲜水耗（吨/台） | 同行业单位产量综合新鲜水耗（平均水平） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018年1月-12月 | 139.8771 | 2.77 | — |

4.2 能源消耗

| 年份 | 总计能源消耗量 （吨标煤） | 万元产值综合能耗 （吨标煤/万元） | 同行业单位产量综合能耗（平均水平） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018年1月-12月 | 135363 | 0.0144 | — |

4.3 原材料消耗

| 年份 | 主要原材料消耗量（吨/年） | 单位产量原材料消耗 | 同行业单位产量原材料消耗（平均水平） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018年全年 | 164498 | 0.326 | — |

5.第三方验证情况

无

6.其他要公开的环境信息

无

# Text boxes

建设碧水、蓝天、生态工厂   制造绿色、节能、环保汽车

环境管理委员会

工

场

工

务

室

财

控

部

调

达

部

总

经

办

品

质

保

证

部

环境事务局

环境管理者代表

车

体

部

涂

装

成

型

部

总

装

部

泰达工厂

品

质

管

理

部

总务人事

部

工

会

安全环境部

生产管理部

工场工务室

制造部

新一工厂

品

质

管

理

部